## Slide 1: SMT防错料系统
几米物联自动化部

## Slide 2: 简介
几米物联自动化部拥有一批高素质、高水平、高效率的人才。是一个软/硬件、机械、技术支持等兼备的团队。
部门主要以智能制造为基准，为客户实现提高产品质量、减少人工成本、提高生产效率为目标。提供相应的生产流程优化方案、生产工艺的智能化设备、生产过程的信息化管理系统等。

## Slide 3: 简介
团队已有解决方案：
  SMT防错料系统 提供精准便捷的解决方案，将SMT生产工艺从传统的人工发料上料等低效率错误率高的困境中逃脱。节省生产操作人员，简化生产操作，提高生产用料的准确度。
  MES系统 即制造企业生产过程执行管理系统，此系统可为工厂提供生产数据管理、质量管理、生产过程控制、数据集成分析等功能，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。
  电池自动包胶机 自动取料、包胶、下料。实现智能机械取代人工操作，从质量和产能上提高了数倍的提升。
  无人仓库 AGV与机械臂的协同合作，无人仓库系统的任务管理来进行入库、出库、盘点等操作。解决原各原料仓、半成品仓、成品仓人员过多、时效性差、准确度不太高的困难。

## Slide 4: 生产原状
传统SMT生产工艺弊端
发料异常 仓库给SMT产线发料时，容易造成料号错误、漏发、多发等现象；
上料异常 SMT生产线上料时，全程使用人工核对站位表的方式，当站位过多时因为人为因素导致上错料时的概率增大；
换料异常 SMT操作员换料时没有仔细核对物料，完成后如IPQC没有及时巡检确认，极易导致换料异常；
记录异常 上料与换料记录均使用人工填写纸质报表的方式，作业员可能因各种因素导致SMT用料记录错误或漏写记录；
客诉追溯异常 发生异常时无法及时追溯异常原因，无法生成生产用料明细。
操作流程异常 无法监管操作员、品管是否有按流程操作。
Notes: 在SMT 防错料系统出现之前，对SMT生产过程中发生的错误都是由人工进行逐一排查。例如，当贴片机发出换料警报后，车间工作人员须要根据发出警报的站位，在站位表上查找对应的料号，再把对应的料盘重新安装并启动生产过程。在这一过程中，车间工作人员稍有不慎极易出现“站位上原来已消耗完毕的料盘和新换上的料盘类型不一致”现象，如果这种现象没有被及时发现并纠正错误的物料，结果将不言而喻，会酿成非常严重的生产事故。
为了尽可能地减少不必要的经济损失，车间均有配置IPQC（品质控制）人员对贴片机站位进行定时抽检和定时全检。IPQC的检查方式和换料人员的方式几乎一致，亦是通过获取站位，然后在站位表上查找对应料号，比对正在使用的料盘和站位表上的是否一致。
虽然加强了人工校验的力度，但人毕竟不是机器，依然避免不了出错，做到完美。除此之外，除了车间工作人员、IPQC工作人员会出错，仓库出入库人员也无法避免万无一失，亦可以说整个生产过程的任何一环都有出错的风险，而这些错误将影响整个生产流程。其次，这一系列冗余的校验操作、日志记录操作带来的效率下降问题也日益严重。最重要的是，发生错误的时候工作人员根本没有办法及时发现错误并立刻停止生产。

## Slide 5: SMT生产出错的原因
料
机器参数错误
机
法
环
站位表错误
用料错误
仅靠操作员目检
部门之间缺乏监管
人
对操作不熟练
缺少前期培训和指导
工艺执行不规范
作业标准不完善
料号过长，相似度高
存放与其它元件混淆
上料前发料不准确
换料前上料不准确
换料时料号不准确
换料后没有核料
上料后不首检就生产

## Slide 6: 解决办法
元件贴片错误是产品质量的一个重要隐患
  造成批量的返工或报废，人工及材料的浪费导致给企业带来巨大的损失。
SMT防错料系统使用的必要性
  为了提高生产一次合格率，必须将错料问题完全杜绝，将错料率降低为零，必须采用防错料系统，改进生产流程。
Notes: 在当今科技高速发展的局面里，最大化地提升生产效率和产品品质已成为燃眉之急。为了拯救处于水深火热之中的SMT车间工作人员，推出智能化的SMT防错料系统势在必行。SMT生产车间急需一个用于预防生产过程中的人工上料、换料发生的错误的集工单管理、物料监控、错误报警、报表生成及仓库盘点等功能于一体的智能化软件系统。

## Slide 7: 系统概要
软件检验取代人工目检。
  简化人员操作
  保障作业质量
  提高生产效率。
杜绝现场作业的物料出错。
预防生产质量重大事故的发生
Notes: 作为一个集工单管理、物料监控、错误报警、报表生成及仓库盘点等功能于一体的智能化软件系统，可以有效地提高SMT车间生产效率，在生产每一个环节严格把关，几乎完全杜绝了由于上料、换料错误导致的生产事故。如此高效的工作效率及接近零的错误率是当前人工校验方式无法达到。
当设备高度智能化，生产难度必然增加，则企业为了生产效率提高，就会促使企业对生产工具和生产流程做出调整和改进，以求进一步发展，提高企业竞争力，这就无形之中改变着行业的产业结构发生变化，调整行业向更高速、更智能化的方向发展。

## Slide 8: 我们的优势
仓库发料
产线上料
产线换料
产线核料
降低错误率、提高生产力
产线全检
上线时监管发料
部门之间职责监管
换料前必须首检
换料后必须核料
固定时间必须全检
上线后必须首检
生产记录的记录
满足客户要求
便于KPI考核
出现异常可追溯
Notes: SMT防错料APP所在一体机使用解放了工作人员的双手的同时又提高了工作效率以及降低了出错率；直观化、图形化的报表显示，让管理人员对产线实时生产情况了然于心；中央控制系统与各模块的通信采用会话层TCP协议进行Socket通信，比起使用应用层Http协议更加安全、快速、稳定。

## Slide 9: 系统框架
SMT防错料系统
数据库
中央控制模块
客户端
APP
车间产线实时监控
仓库
产线
品管
发料
全检
换料
生产报表实时查看公众号
仓库料盘标签打印
核检
后台管理
网页操作
用户管理
站位表管理
报表生成
首检
全检
上料
Notes: 本项目为SMT防错料系统，主要研发工作分为硬件设计和软件设计，软件方面，
分为防错料系统APP、后台管理系统、车间产线实时监控系统、生产报表实时查看公众号、仓库料盘标签打印系统以及中央控制系统的软件部分6大模块。硬件方面，使用树莓派搭配红外感应器、报警灯、一个连接着贴片机之间的接驳台电源的继电器、小型显示屏共4个外设构成中央控制系统的硬件部分。下面具体描述各模块的功能：

## Slide 10
后台管理模块
用户管理
报表生成
站位表管理
Notes: 后台管理系统亦是SMT防错料系统的核心模块之一，该系统提供了员工管理、工单管理、报表查看以及下载、实时柱形图显示等功能。车间主管可以使用该系统进行工单的上传、开始、结束、作废操作，还可以随时查询各类报表或下载直接打印，以及修改员工数据，打印员工工牌加密的二维码、修改各产线中央控制系统的参数等操作。该系统还支持权限向下分配，车间主管可以把添加各类不同权限的管理员分配给下属进行操作。
SMT防错料系统核心模块之一，可以为每一个料盘打印一个唯一标识符。它作为一款桌面应用运行在仓库电脑中，界面友好，操作简单，为仓库打印料盘标签的工作人员提供了巨大便利。该系统要求导入一份事先按照约定格式编写好的物料Excel表格，才能进行标签打印，这样设计的好处显而易见，从根处杜绝了错误的物料的产生。该系统支持二维码方式打印以及RFID标签的写入。其次，由于仓库打印标签的工作人员通常不止一个，所以该系统还要求打印标签前工作人员必须扫描自己的工牌二维码，这样即使真的出现打印错误的现象也可以马上追溯到事故负责人。

## Slide 11
后台管理模块
用户管理
整合信息源，员工信息一目了然
方便快捷的查询功能，简化工作流程
权限分级、一站式设置修改

## Slide 12
后台管理模块
站位表管理
本地上传、自动格式化表单
在线编辑，轻松更改表单状态
查询过滤，所需内容唾手可得

## Slide 13
后台管理模块
报表生成
报表查询、生成下载
丰富的过滤规则、高效查找指定报表
实时表格显示，产线状态一目了然

## Slide 14: 客户端APP一
Notes: 该APP运行在一台基于Android系统的手持一体机上（该一体机自带条码识别器），车间工作人员、IPQC、仓库出入库工作人员将人手一台该设备，随时进行物料校验。
该APP还有一个重要的功能，它还会自动记录每一次校验的结果，当作日志写入SMT防错料系统数据库中，为后面将描述的各大模块提供报表数据来源。
另外值得一提的一个重要功能是，系统检测到工作人员两次扫描的物料不一致时会发送信号给中央控制系统，中央控制系统会停止接驳台运转并发出亮起警报灯。除此之外，APP还具有工序检测和扣除物料库存的功能，即保证了校验物料时严格按照生产流程顺序进行，从而实现了物料的跟踪功能。

## Slide 15: 客户端APP二
用户
仓管
生产
品质
发料
上料
换料
全检
首检
核料
全检
功能
检查用料是否正确
保留操作记录
发生错料报警
未严格按流程报警
Notes: 该APP为SMT防错料系统的核心模块之一，肩负着校验上料、换料、抽检、全检以及仓库发料等操作的正误。
该APP还有一个重要的功能，它还会自动记录每一次校验的结果，当作日志写入SMT防错料系统数据库中，为后面将描述的各大模块提供报表数据来源。
另外值得一提的一个重要功能是，系统检测到工作人员两次扫描的物料不一致时会发送信号给中央控制系统，中央控制系统会停止接驳台运转并发出亮起警报灯。
除此之外，APP还具有工序检测和扣除物料库存的功能，即保证了校验物料时严格按照生产流程顺序进行，从而实现了物料的跟踪功能。

## Slide 16: 车间产线实时监控
上料
未首检
提示
报警
未上料
提示
换料
错料
提示
报警
未核
提示
报警
核料
未首检
提示
规定时间内未核料
提示
报警
全检
规定时间内未全检
提示
报警
Notes: 该系统作为一款桌面应用运行在每一条产线的电脑中，用于向操作员或前来巡视的主管或客户实时展示精确到每一个站位每一种操作的正确与否，提高生产的透明度，减少错误的发生。该系统有一个重要的功能，即是它会周期检查换料操作之后的站位是否在一定时间内有IPQC进行过校验操作，它还会周期检查IPQC是否有进行该条产线的全检操作，如果有任何一种操作没有进行，则会发送信号给中央控制系统，令产线接驳台停止运转并亮起警报灯。

## Slide 17: 中央控制系统
接驳台
报警灯
防错生产
Notes: 中央控制（以下简称中控）为SMT防错料系统的核心模块之一，它提供的功能有启动和关闭报警灯、统计并显示通过接驳台的PCB板数目、控制连接着贴片机的接驳台的电源开关三大功能。中控是一个嵌入式Linux设备，其硬件部分由树莓派搭配红外感应器、报警灯、一个连接着贴片机之间的接驳台电源的继电器、小型显示屏共4个外设构成；其软件部分运行在Linux系统中，它时刻保持着与某一条产线的SMT防错料APP、车间产线实时监控系统以及远程服务器的网络通信，随时接收来自各方的信号指令。除此之外，中控还具有断线重连机制、超时重连机制。

## Slide 18: 后台管理模块使用前后对比
需求 | 使用前 | 使用后 | 效果
员工管理 | 员工权限主要依靠人工说明，权限管理混乱 | 在线操作，修改每个员工信息，具体分配每个员工权限，快速查询匹配员工信息 | 节省时间38%员工的权限分配精确，分工更明朗
工单改动 | 修改原先的excel表，再提交 | 在线操作，信息同步及时，修改方便 | 节省42%时间
工单管理 | 依赖纸质文档，管理成本大 | 实现无纸化，支持筛选、排序等，支持一键生成并下载 | 节省86%时间、实现无纸化
报警配置管理 | 无 | 实现产线报警个性化配置，适应多种场合 | 结合错误报警模块实现产线报警
报表查看 | 依赖纸质文档，制作成本大，无法过滤、排序等 | 实现无纸化，提供多种报表查询，支持筛选、排序等，支持一键生成并下载 | 节省86%时间、报表种类丰富，实现无纸化
公众号信息查看 | 需要到产线现场查看每条产线的生产情况 | 使用微信公众号，远程方便快捷的查看产线情况 | 节省97%时间
Notes: 该系统作为一款桌面应用运行在每一条产线的电脑中，用于向操作员或前来巡视的主管或客户实时展示精确到每一个站位每一种操作的正确与否，提高生产的透明度，减少错误的发生。该系统有一个重要的功能，即是它会周期检查换料操作之后的站位是否在一定时间内有IPQC进行过校验操作，它还会周期检查IPQC是否有进行该条产线的全检操作，如果有任何一种操作没有进行，则会发送信号给中央控制系统，令产线接驳台停止运转并亮起警报灯。

## Slide 19: 实时监控模块使用前后对比
需求 | 使用前 | 使用后 | 效果
实时监控 | 需要前往贴片机处查看，不方便 | 支持大屏、远程实时监控，灵活快捷 | 节省69%时间
错误报警 | QC定期核对，容易漏查，而且难以及时发现错误 | 发现错误时，系统会立即利用报警灯、接驳台启停装置发起警报、中断生产，实现了真正自动化，结合后台管理可自定义报警配置，能适应多种场合 | 节省51%人力、实现错误报警率100%
Notes: 该系统作为一款桌面应用运行在每一条产线的电脑中，用于向操作员或前来巡视的主管或客户实时展示精确到每一个站位每一种操作的正确与否，提高生产的透明度，减少错误的发生。该系统有一个重要的功能，即是它会周期检查换料操作之后的站位是否在一定时间内有IPQC进行过校验操作，它还会周期检查IPQC是否有进行该条产线的全检操作，如果有任何一种操作没有进行，则会发送信号给中央控制系统，令产线接驳台停止运转并亮起警报灯。

## Slide 20: 防错料APP使用前后对比
需求 | 使用前 | 使用后 | 效果
物料防错 | 操作员人工核对，容易核错 | 使用app扫描站位和料盘的二维码进行核对，几乎完全杜绝了上料、换料错误 | 降低错误率99%
物料跟踪 | 无法跟踪到具体每一个物料 | 使用二维码唯一地标记每一个物料，可以很方便地追踪到物料状态 | 为事故排查提供依据
日志记录 | 打印出表格，人工记录 | 使用过程中，系统会自动记录 | 节省100%时间
Notes: 该系统作为一款桌面应用运行在每一条产线的电脑中，用于向操作员或前来巡视的主管或客户实时展示精确到每一个站位每一种操作的正确与否，提高生产的透明度，减少错误的发生。该系统有一个重要的功能，即是它会周期检查换料操作之后的站位是否在一定时间内有IPQC进行过校验操作，它还会周期检查IPQC是否有进行该条产线的全检操作，如果有任何一种操作没有进行，则会发送信号给中央控制系统，令产线接驳台停止运转并亮起警报灯。

## Slide 21: 发料操作流程对比
原始简单操作
根据套料单取料
人工再次核对
发料到产线
人员对比效率低
料号的相似度高容易导致对比结果出错
防错智能操作
根据套料单在仓库拿料
扫描料盘二维码进行核对
发料到产线
速度快，瞬间得到结果
软件对比不出错

## Slide 22: 上料操作流程对比
原始简单操作
查看站位
根据站位和站位表选择物料
上料到贴片机
人员对比效率低
料号的相似度高容易导致对比结果出错
容易看偏
防错智能操作
根据app提示扫描站位
根据app提示扫描物料
上料到贴片机
不会看偏
不用担心选错料
软件自动对比

## Slide 23: 换料操作流程对比
原始简单操作
取下旧料盘
换上新料盘
目检换料结果
人员对比效率低
料号的相似度高容易导致对比结果出错
防错智能操作
取下旧料盘
换上新料盘
扫描站位码
速度快，瞬间得到结果
扫描旧料盘
扫描新料盘
软件比对结果
以确定待更改站位的正确性
新料盘起到防呆作用
软件对比不出错
规定时间QC核料
流程监管

## Slide 24: 核料操作流程对比
原始简单操作
查看站位
根据站位表校验物料编号是否一致
手动记录结果
使用纸质档，难以管理和存储
容易记录出错
容易对比错误
容易看偏
防错智能操作
扫描物料
软件对比结果
自动记录日志
自动触发报警（如果有错误）
速度快，瞬间得到结果
及时通知操作人员处理错误
扫描站位
换料后未按时核料会报警
不会看偏
无纸化
不会出错
软件对比不出错

## Slide 25: 全检（首检）操作流程对比
原始简单操作
防错智能操作
查看站位
根据站位表校验物料编号是否一致
手动记录结果
使用纸质档，难以管理和存储
容易记录出错
容易对比错误
容易看偏
扫描物料
软件对比结果
自动记录日志
自动触发报警（如果有错误）
速度快，瞬间得到结果
及时通知操作人员处理错误
无纸化
不会出错
软件对比不出错
换料后未按时核料会报警

## Slide 26: 节约人力情况（节约人数及成本等）
Chart: 耗时时间
| 发料 | 上料 | 核料 | 全检 | 换料
未使用 | 32 | 30 | 30 | 30 | 60
使用后 | 8 | 5 | 7 | 5 | 14
Chart: 节省率
| 发料 | 上料 | 核料 | 全检 | 换料
节省人力成本 | 4 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 7.5
Notes: 虽然使用此项智能化技术最主要的目的是保证生产的产品质量有100%的保证，次之则为提高生产效率，但实际对于提升生产效率还是很可喜的。

## Slide 27: 未来！一起见证
Let's witness together in the future